## Slide 1
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
на тему
«Безопасность в условиях Крайнего Севера: холод, полярная ночь, изоляция, специфика одежды»
Выполнил:
студент группы 202
Некрасов Егор
Notes: Добрый день! Меня зовут Егор Некрасов, группа 202. Тема моего доклада — безопасность в условиях Крайнего Севера. Я расскажу о четырёх главных факторах риска: холоде, полярной ночи, изоляции и специфике одежды, а также покажу плакат: карту зон, многослойную систему одежды и график работ и отдыха при низких температурах.

## Slide 2: Почему Север требует особой безопасности
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
−67,7 °C
Оймякон: абсолютный минимум среди постоянно обитаемых мест (1933 г.)
≈ 45 сут
непрерывной полярной ночи в Норильске (около 3 дек — 13 янв)
≈ −33 °C
ощущается при −20 °C и ветре 10 м/с: ветер усиливает охлаждение
72 ч
рекомендуемый аварийный запас еды, тепла и воды при выезде из посёлка
ПЛАН ДОКЛАДА
1
Карта зон
2
Холод
3
Полярная ночь
4
Изоляция
5
Многослойная одежда
6
График работ и отдыха
Notes: Север — это не просто «очень холодно». Это сочетание факторов, которые усиливают друг друга. В Оймяконе зафиксирован минимум −67,7 °C. В Норильске полярная ночь длится около 45 суток. Ветер в 10 метров в секунду превращает −20 °C в ощущаемые примерно −33 °C. А помощь может быть в часах или сутках пути, поэтому при выезде нужен аварийный запас минимум на трое суток. Дальше по плану: карта зон, холод, полярная ночь, изоляция, одежда и график работ.

## Slide 3: Карта зон: где и насколько суров климат
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
Мурманск
Архангельск
Воркута
Диксон
Норильск
Тикси
Якутск
Оймякон
Певек
Схема в проекции от Северного полюса, не в масштабе. Нуль меридиана — внизу, 90° в. д. — справа.
Арктика (севернее ≈ 80° с. ш. и арктические острова)
Полярная ночь 100+ суток, зимой −40…−55 °C, ветра и пурга
За Полярным кругом (66,5–80° с. ш.)
Полярная ночь 1–100 суток, зимой −30…−45 °C, полярный день летом
Крайний Север и приравненные местности (≈ 60–66,5°)
Зимой до −50…−60 °C (Якутия), длинная холодная зима, гарантии по ТК РФ
Умеренный пояс (для сравнения)
Холод опасен, но режим стандартный
Notes: Это схема в проекции от Северного полюса: нуль меридиана внизу, Россия справа и сверху. Тёмный центр — Арктика с самыми суровыми условиями: полярная ночь больше ста суток, зимой до −40…−55 °C, пурга. Жёлтое кольцо — территории за Полярным кругом, 66,5° северной широты: там полярная ночь и полярный день. Светлое кольцо — районы Крайнего Севера и приравненные местности. Именно тут, в Якутии, бывает до −60 °C. Для сравнения серым показан умеренный пояс. Важно: это схема по широте. Реальный перечень районов Крайнего Севера задан постановлением Совмина СССР № 1029 и более поздними изменениями, и по нему положены гарантии по Трудовому кодексу. Границы климата зависят ещё от рельефа и удалённости от моря.

## Slide 4: Холод: что угрожает и как ощущается
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
1
Переохлаждение
Температура тела ниже 35 °C: дрожь, апатия, путаница, затем потеря сознания
2
Отморожения
Нос, щёки, уши, пальцы: белеет кожа, пропадает чувствительность
3
Ветер и метель
Ветер резко усиливает потерю тепла; в пургу пропадает видимость (white-out)
4
Техника и материалы
Металл прилипает к коже, сталь и пластик становятся хрупкими, садятся батареи
Ощущаемая температура, °C
Воздух | 5 м/с | 10 м/с | 15 м/с
-10 °C | -17 | -20 | -22
-20 °C | -30 | -34 | -36
-30 °C | -42 | -47 | -50
-40 °C | -55 | -60 | -63
Ниже −40 °C ощущаемой температуры открытая кожа может обморозиться за 10–30 минут. Расчёт по индексу JAG/TI.
Notes: Холод опасен несколькими способами. Первое — переохлаждение: температура тела падает ниже 35 °C, появляются дрожь, апатия и спутанность сознания, потом человек теряет сознание. Второе — отморожения: чаще всего страдают нос, щёки, уши и пальцы, кожа белеет и перестаёт чувствовать. Третье — ветер и метель: ветер резко увеличивает потерю тепла, а в пургу пропадает видимость. Четвёртое — техника и материалы: металл прилипает к коже, сталь и пластик становятся хрупкими, батареи быстро садятся. В таблице справа видно, как ветер меняет ощущения: при −20 °C и ветре 10 м/с ощущается около −34 °C. Когда ощущаемая температура ниже −40 °C, открытая кожа может обморозиться за 10–30 минут.

## Slide 5
ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
Продолжительность, суток (ориентир)
Мурманск
≈40
Норильск
≈45
Диксон
≈80
Арктические острова
≈120
Для островов — «до ≈ 120 и более», точное значение зависит от широты.
Чем опасна
■ Сбой суточного ритма, сонливость, падает внимание
■ Рост травм, ДТП и падений в темноте
■ Потеря ориентации, особенно в пургу
■ Сезонная депрессия и раздражительность
Что делать
■ Налобный фонарь и запасные элементы питания в тепле
■ Светоотражающие элементы, вешки на маршруте
■ Фиксированный режим сна, яркий свет в помещении
■ Витамин D и светотерапия — по рекомендации врача
Notes: Полярная ночь — это период, когда солнце не поднимается над горизонтом. В Мурманске она длится около 40 суток, в Норильске около 45, в Диксоне около 80, а на арктических островах может превышать 100. Опасность в том, что сбивается суточный ритм: человек сонлив, внимание падает. В темноте растёт число травм, падений и аварий, легко потерять ориентацию, особенно в пургу. Возможна сезонная депрессия и раздражительность. Что делать: иметь налобный фонарь и держать запасные батареи в тепле, использовать светоотражающие элементы и вешки на маршруте, соблюдать режим сна, обеспечить яркий свет в помещении. Витамин D и светотерапию применяют только по рекомендации врача.

## Slide 6: Изоляция: автономность и психологическая устойчивость
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
Риски
Нет помощи рядом — спасатели и врач в часах и сутках пути
Потеря связи — сотовой связи нет, нужны рация и спутник
Конфликты в группе — теснота, усталость, однообразие
Нарушения сна — свет, ритм, нагрузка, настроение
Меры
Правило «не один» — работа и выезды минимум вдвоём
План маршрута — сдан диспетчеру, связь по графику
Автономный запас — еда, топливо, тепло, аптечка на 72 часа
Режим и роли — распорядок дня, обязанности, общение
Золотое правило: никто не выходит в одиночку, без связи и без сообщённого маршрута
Notes: Изоляция — это удалённость от помощи и от привычной жизни. Риски: рядом нет врача и спасателей, помощь идёт часами и сутками; нет сотовой связи, нужны рация и спутниковый телефон; в небольшой группе из-за тесноты, усталости и однообразия возникают конфликты; нарушается сон. Меры: правило «не один» — выезды и работа минимум вдвоём; план маршрута сдаётся диспетчеру, и связь идёт по графику; автономный запас еды, топлива и тепла и аптечка минимум на 72 часа; режим дня, распределение обязанностей и общение внутри группы. Главное правило: никто не выходит в одиночку, без связи и без сообщённого маршрута.

## Slide 7: Многослойная система одежды
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
ТЕЛО
1 · БАЗА
2 · УТЕПЛЕНИЕ
3 · ЗАЩИТА
1
Базовый слой
Отводит пот от кожи. Синтетика или тонкая мериносовая шерсть, плотно к телу.
▸ Не хлопок: мокрый, он остывает.
2
Утепляющий слой
Держит воздух и тепло. Флис, шерсть, пух, синтетический утеплитель. Слоёв может быть несколько.
▸ Не пережимать: тепло — это воздух.
3
Защитный слой
Ветро- и влагозащита, капюшон, манжеты и пояс на регулировке. Парка или комбинезон.
▸ Вентиляция: молнии, подмышки.
Notes: Основа защиты от холода — три слоя. Первый, базовый, отводит пот от кожи: синтетика или тонкая мериносовая шерсть плотно к телу. Хлопок не подходит: мокрый, он остывает. Второй слой утепляет, задерживая воздух: флис, шерсть, пух, синтетический утеплитель. Слоёв может быть несколько, но одежда не должна пережимать, потому что тепло — это воздух. Третий слой защищает от ветра и влаги: парка или комбинезон с капюшоном, регулируемыми манжетами и поясом. Важна вентиляция через молнии, чтобы не вспотеть. Лучше немного расстегнуться, чем намокнуть: мокрая одежда в мороз опаснее лёгкого озноба.

## Slide 8: Специфика северной одежды и обуви
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
Элемент | Выбирать | Избегать
Голова и лицо | Шапка с ветрозащитой или балаклава, капюшон с меховой оторочкой, тёмные очки | Открытые уши, шарф, влажный от дыхания
Руки | Рукавицы с тонкими перчатками-вкладышами, запасная пара | Металл голой рукой — кожа прилипает
Ноги | Обувь на 1–1,5 размера больше, тёплые стельки, 2 пары носков, не сдавливающих ногу | Тесная и влажная обувь, хлопковые носки
Корпус | Свободный крой, регулируемые манжеты, пояс и капюшон | Хлопок и джинсы, одежда, сковывающая движения
Правило пота | Раньше расстёгиваться, чем вспотеть: сухая одежда — это тепло | Работа в одежде, мокрой от пота
Береги кожу и дыхание: закрывай лицо маской или балаклавой, но следи, чтобы они не покрывались льдом
Notes: Теперь о специфике северной одежды. Голова и лицо: шапка с ветрозащитой или балаклава, капюшон с меховой оторочкой, она не обмерзает от дыхания, тёмные очки от снежной слепоты. Не оставлять уши открытыми. Руки: рукавицы тёплее перчаток, внутри тонкие перчатки-вкладыши, запасная пара обязательна. Нельзя трогать голой рукой металл. Ноги: обувь на 1–1,5 размера больше, тёплые стельки, две пары носков, не сдавливающих ногу. Тесная и влажная обувь ведёт к отморожению. Корпус: свободный крой, регулировка манжет, пояса и капюшона; джинсы и хлопок на морозе не подходят. И главное правило пота: раньше расстёгиваться, чем вспотеть.

## Slide 9: График работ и отдыха при низких температурах
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
Chart: Ориентир по температуре воздуха, °C
| 0…−10 | −10…−20 | −20…−30 | −30…−40 | −40…−50
Работа на холоде, мин | 120 | 90 | 60 | 45 | 30
Обогрев в тепле, мин | 10 | 15 | 15 | 20 | 20
Ниже −30 °C: работать парами и вести взаимный контроль лица и рук
Ветер 10 м/с и больше: считать температуру на ступень ниже
Тёплое помещение: +21…+25 °C, горячее питьё, сушка одежды
Ниже −50 °C: открытые работы прекращаются, кроме аварийных
Пример смены при −30…−40 °C (ориентир), минуты
45
Работа
20
Обогрев
45
Работа
20
Обогрев
45
Работа
60
Обед и тепло
45
Работа
20
Обогрев
Ориентир; действующие нормы — МР 2.2.7.2129-06
Notes: Это ориентировочный график. При температуре от 0 до −10 °C можно работать около двух часов подряд и греться около 10 минут. От −10 до −20: 90 минут работы и 15 минут обогрева. От −20 до −30: час работы и 15 минут обогрева. От −30 до −40: 45 минут и 20 минут. От −40 до −50: около 30 минут работы и 20 минут в тепле. Ниже −50 °C открытые работы прекращают, кроме аварийных. Ниже −30 °C работают парами и следят друг за другом: лицо и руки. Если ветер 10 м/с и больше, температуру считают на ступень ниже. Тёплое помещение должно быть +21…+25 °C, с горячим питьём и сушкой одежды. Внизу пример смены при −30…−40 °C: четыре блока по 45 минут, между ними обогрев, а посередине час обеда в тепле. Точные режимы определяет МР 2.2.7.2129-06 и локальные акты предприятия.

## Slide 10: ПЛАКАТ: Безопасность на Крайнем Севере
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
1 · КАРТА ЗОН
2 · СЛОИ ОДЕЖДЫ
3 · РАБОТА / ОТДЫХ
Арктика
За Полярным кругом
РКС и приравненные
Умеренный пояс
−55
Арктика
−45
за Полярным кругом
−60
Якутия
ТЕЛО
1 · база
2 · тепло
3 · защита
Сухо, свободно, слоями; без хлопка
Воздух, °C | Работа | Обогрев
0…−10 | 120 | 10
−10…−20 | 90 | 15
−20…−30 | 60 | 15
−30…−40 | 45 | 20
−40…−50 | 30 | 20
Минуты. Ниже −50 °C — только аварийные работы
СУХО · СЛОЯМИ · ПАРАМИ · ПО ГРАФИКУ · НА СВЯЗИ
Notes: Плакат собирает главное на одном слайде. Слева карта зон с типичными зимними температурами: около −55 °C в Арктике, −45 за Полярным кругом и до −60 в Якутии. В центре три слоя одежды: база, тепло, защита, и правило «сухо, свободно, слоями, без хлопка». Справа таблица режима работы и обогрева в минутах по диапазонам температур. Внизу девиз плаката: сухо, слоями, парами, по графику, на связи.

## Slide 11
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
Переохлаждение
■ В тепло, снять мокрую одежду, укутать
■ Тёплое сладкое питьё, если человек в сознании
■ Не давать алкоголь, не растирать
■ Если сознание нарушено — срочно вызвать помощь
Отморожение
■ Уйти в тепло, снять кольца и тесную обувь
■ Не растирать снегом, не греть у огня
■ Согреть тёплой, не горячей водой, сухая повязка
■ Показать врачу, даже если боль прошла
Вызов помощи: 112. Не оставляйте пострадавшего одного и сообщите точное место и время холодового воздействия
Notes: Первая помощь. При переохлаждении: отвести в тепло, снять мокрую одежду, укутать, дать тёплое сладкое питьё, если человек в сознании. Алкоголь не давать и не растирать. Если сознание нарушено — срочно вызывать помощь. При отморожении: уйти в тепло, снять кольца и тесную обувь, не растирать снегом и не греть у огня, согреть тёплой, но не горячей водой, наложить сухую повязку. Обязательно показать врачу, даже если боль прошла. Номер вызова помощи — 112. Не оставляйте пострадавшего одного и сообщите точное место и время холодового воздействия.

## Slide 12: Выводы
Север не прощает ошибок: готовьтесь заранее
1
Знайте зону: от неё зависят холод, ночь и нормы
2
Холод плюс ветер опаснее, чем показывает термометр
3
Одевайтесь слоями и держите тело сухим
4
Работайте по графику с обогревом и в паре
5
В полярную ночь и в изоляции: свет, режим, связь, запас
Notes: Подведу итоги. Первое: знайте свою зону, от неё зависят холод, полярная ночь и нормы труда. Второе: холод вместе с ветром опаснее, чем показывает термометр. Третье: одевайтесь слоями и держите тело сухим. Четвёртое: работайте по графику с обогревом и в паре. Пятое: в полярную ночь и в изоляции заботьтесь о свете, режиме, связи и запасе. Север не прощает ошибок, поэтому готовиться нужно заранее. Спасибо за внимание!

## Slide 13: Источники и нормативная база
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕВЕРЕ
1
Трудовой кодекс РФ: гарантии для работающих в районах Крайнего Севера (гл. 50), ст. 109 (перерывы для обогревания и отдыха)
2
МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время года на открытой территории или в неотапливаемых помещениях»
3
Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (постановление Совмина СССР № 1029 от 10.11.1967 с изменениями)
4
Индекс ветро-холодового охлаждения JAG/TI (Environment Canada, NWS, 2001)
5
Данные Росгидромета о климате Оймякона, Норильска, Мурманска
Числовые режимы на плакате — ориентир; перед применением сверяйте с действующими нормами и локальными актами.
Notes: При подготовке я опирался на Трудовой кодекс, МР 2.2.7.2129-06 о режимах труда на холоде, перечень районов Крайнего Севера, индекс ветро-холодового охлаждения и данные Росгидромета. Числовые режимы на плакате ориентировочные, перед применением их нужно сверять с действующими нормами.