## Slide 1
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
на тему
«Безопасность при эксплуатации альтернативной энергетики: солнечные панели, ветряки, риски для персонала»
Выполнил:
студент группы ___________
Чеботарь Григорий
Notes: Добрый день! Меня зовут Григорий Чеботарь. Тема моего доклада: безопасность при эксплуатации альтернативной энергетики, а именно солнечных панелей и ветряков, и риски для персонала. Я покажу, где на таких объектах опасно, как защититься, и разберу плакат: схему солнечной станции, опасности при обслуживании и знаки безопасности.

## Slide 2: Почему безопасность «зелёной» энергетики важна
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
≈ 30 %
мировой выработки электроэнергии приходится на возобновляемые источники (включая гидро), и доля растёт
до 1500 В
постоянного напряжения в цепях солнечных станций: опасно даже без подключения к сети
80–120 м
высота башни современной ветроустановки: работа идёт на большой высоте
25–30 лет
срок службы оборудования: персонал обслуживает его десятилетиями
ПЛАН ДОКЛАДА
1
Карта рисков
2
Солнечные станции
3
Ветроустановки
4
Электробезопасность
5
Работа на высоте
6
СИЗ, знаки, аварии
Notes: Возобновляемая энергетика быстро растёт: по оценкам, около 30 % мировой выработки электроэнергии приходится на возобновляемые источники, если считать гидроэнергетику. Но «зелёная» не значит безопасная. В цепях солнечных станций напряжение постоянного тока достигает 1500 вольт. Башня ветроустановки поднимается на 80–120 метров. Оборудование служит 25–30 лет, и всё это время его обслуживают люди. Поэтому в докладе: карта рисков, солнечные станции, ветроустановки, электробезопасность, работа на высоте, средства защиты, знаки и действия при аварии.

## Slide 3: Карта рисков: что опасно на объектах
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
Объект | Основные опасности | Главная мера
Солнечная станция (поле, крыша) | Постоянное напряжение до 1500 В, дуговой разряд, пожар, жара, падение с крыши | Отключение, проверка отсутствия напряжения, страховка
Ветроустановка | Высота 80–120 м, вращающиеся части, обледенение, молния, пожар в гондоле | Остановка и блокировка, допуск к работе на высоте, запретная зона
Накопители энергии (аккумуляторы) | Пожар и тепловой разгон литиевых батарей, токсичный дым, токи короткого замыкания | Контроль температуры, вентиляция, автоматика пожаротушения
Подстанция и кабельные линии | Высокое напряжение, шаговое напряжение, обратное питание из сети | Допуск, заземление, диэлектрические СИЗ
Опасность определяют не «зелёные» технологии, а электричество, высота и огонь на объекте
Notes: Это карта рисков по типам объектов. Солнечная станция: постоянное напряжение до 1500 В, дуговой разряд, пожар, жара и падение с крыши. Главная мера: отключить, проверить отсутствие напряжения и использовать страховку. Ветроустановка: высота, вращающиеся части, обледенение лопастей, молния и пожар в гондоле. Меры: остановить и заблокировать установку, допуск к работе на высоте, запретная зона. Накопители энергии: литиевые аккумуляторы могут гореть и выделять токсичный дым, поэтому нужны контроль температуры и вентиляция. Подстанции и кабели: высокое напряжение, шаговое напряжение и обратное питание. Вывод: опасность создают электричество, высота и огонь, а не сама технология.

## Slide 4: Солнечные станции: главные опасности
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
1
Ток не отключить
Пока на панели падает свет, она вырабатывает напряжение; выключатель отключает только часть цепи
2
Дуга и пожар
Плохой контакт даёт дуговой разряд на постоянном токе; он горит, пока есть питание
3
Крыши и поля
Падение с высоты, скользкая поверхность, острые кромки рам, работа в жару
4
Тушение
Воду на электроустановку под напряжением подавать нельзя; нужны специальные средства
Типичные параметры
Параметр | Значение
Напряжение строки (DC) | 600–1500 В
Нагрев модуля на солнце | до 70–85 °C
Срок службы | 25–30 лет
Опасная зона | вся цепь до инвертора
Значения ориентировочные и зависят от проекта станции. Перед работой уточняйте данные в паспорте объекта.
Notes: Особенность солнечной станции в том, что панель нельзя выключить: пока на неё падает свет, она вырабатывает напряжение. Выключатель отключает только часть цепи. Второе: на постоянном токе дуга при плохом контакте горит устойчиво и быстро приводит к пожару. Третье: работы на крышах и полях связаны с падением, скользкой поверхностью, острыми кромками рам и жарой. Четвёртое: электроустановку под напряжением нельзя тушить водой. Справа типичные параметры: напряжение строки 600–1500 В, нагрев модуля на солнце до 70–85 градусов, срок службы 25–30 лет. Точные значения зависят от проекта и указаны в паспорте.

## Slide 5
ВЕТРОВЫЕ УСТАНОВКИ
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
Параметр | Значение
Высота башни | 80–120 м
Диаметр ротора | 100–170 м
Скорость конца лопасти | до ≈ 300 км/ч
Рабочее место | тесная гондола наверху
Ветроустановка — это высота, вращающиеся части и электрооборудование в одном месте. Подъём и спуск занимают время, поэтому спасательные действия нужно продумать заранее.
Чем опасны
■ Падение с высоты при подъёме и работе в гондоле
■ Вращающиеся части и запуск без предупреждения
■ Куски льда с лопастей и молния в грозу
■ Пожар в гондоле: путь эвакуации один
Что делать
■ Остановить и заблокировать установку до начала работ
■ Работать только по допуску и в паре, со страховкой
■ Не приближаться к башне при обледенении
■ Не подниматься при грозе и сильном ветре
Notes: Ветроустановка: башня 80–120 метров, ротор диаметром 100–170 метров, скорость конца лопасти до 300 километров в час. Рабочее место находится в тесной гондоле наверху. Опасности: падение с высоты, вращающиеся части, внезапный запуск, куски льда с лопастей, молния и пожар в гондоле, где путь эвакуации один. Меры: остановить и заблокировать установку до начала работ, работать только по допуску и вдвоём, не приближаться к башне при обледенении и не подниматься при грозе и сильном ветре.

## Slide 6: Электробезопасность: главный источник тяжёлых травм
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
Риски
Дуговой разряд — постоянный ток труднее погасить, чем переменный
Обратное питание — напряжение может прийти из сети или от панелей
Остаточный заряд — конденсаторы инверторов держат напряжение
Влага и повреждения — мокрый кабель и трещины изоляции
Меры
Наряд-допуск — работы по документу, с ответственным
Отключение и блокировка — замок и бирка на каждом разъединителе
Проверка напряжения — прибором, до касания и заземления
Правильные СИЗ — диэлектрический инструмент и перчатки
Золотое правило: всё под напряжением, пока вы сами не проверили, что его нет
Notes: Электротравмы самые тяжёлые. Риски: дуговой разряд на постоянном токе, обратное питание из сети или от панелей, остаточный заряд конденсаторов инверторов, влага и повреждённая изоляция. Меры: наряд-допуск, отключение и блокировка с замком и биркой на каждом разъединителе, проверка отсутствия напряжения прибором и правильные СИЗ: диэлектрический инструмент и перчатки. Золотое правило: считать всё находящимся под напряжением, пока вы сами не убедились в обратном.

## Slide 7: Работа на высоте: крыши, башни, опоры
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
1
Предотвратить падение
Риск: край крыши, скользкая поверхность, люк в гондоле
Мера: ограждения, анкерные линии, страховочная привязь с двумя лонжами
Контроль: осмотр СИЗ перед каждым подъёмом
2
Подготовить спасение
Риск: повисание в привязи опасно уже через несколько минут
Мера: набор для эвакуации и обученная группа спасения
Контроль: учения и план спасения для каждого объекта
3
Учесть погоду
Риск: сильный ветер, гроза, лёд, жара и солнце
Мера: запрет подъёма при превышении пределов из инструкции
Контроль: прогноз и замер ветра перед работой
Допуск к работе на высоте — это обучение, медосмотр, исправные СИЗ и страхующий напарник
Notes: Работа на высоте включает три задачи. Первая: предотвратить падение. Это ограждения, анкерные линии, привязь с двумя лонжами и осмотр СИЗ перед подъёмом. Вторая: подготовить спасение, потому что повисание в привязи опасно уже через несколько минут. Нужны набор для эвакуации, обученная группа и план спасения для каждого объекта. Третья: учесть погоду. При сильном ветре, грозе, льде и жаре подъём запрещают в пределах, указанных в инструкции. Допуск к высоте означает обучение, медосмотр, исправные СИЗ и страхующего напарника.

## Slide 8: СИЗ и знаки безопасности
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
Что защищаем | СИЗ и средства | От чего
Голова | Каска с подбородочным ремнём | Удар, падающие предметы
Падение | Страховочная привязь, лонжи, анкерные точки | Падение с высоты
Руки | Диэлектрические перчатки, перчатки от пореза | Ток, острые кромки рам
Ноги | Диэлектрические боты или нескользящая обувь с жёстким носком | Напряжение, скольжение
Лицо и тело | Щиток или очки от дуги, огнестойкая одежда | Дуговой разряд, ожоги
Погода | Головной убор, очки от солнца, запас воды | Жара, ультрафиолет
Знаки по ГОСТ Р 12.4.026: жёлтые предупреждают, синие предписывают, красные запрещают, зелёные указывают путь эвакуации
Notes: В таблице СИЗ по частям тела. Голова: каска с подбородочным ремнём. Падение: страховочная привязь, лонжи и анкерные точки. Руки: диэлектрические перчатки, а для рам панелей ещё и перчатки от пореза. Ноги: диэлектрические боты или нескользящая обувь с жёстким носком. Лицо и тело: щиток или очки от дуги и огнестойкая одежда. Погода: головной убор, очки от солнца и запас воды. Внизу про знаки по ГОСТ Р 12.4.026: жёлтые предупреждают, синие предписывают, красные запрещают, зелёные показывают путь эвакуации.

## Slide 9: Порядок безопасной работы: от наряда до закрытия
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
№ | Шаг | Что сделать
1 | Наряд-допуск | Оформить документ, провести инструктаж, назначить ответственного и страхующего
2 | Оценка условий | Проверить ветер, грозу, обледенение, жару и освещение
3 | Отключение и блокировка | Отключить цепи, повесить замок и бирку на разъединители
4 | Проверка | Убедиться прибором, что напряжения нет; панели днём всегда остаются под напряжением
5 | Выполнение работ | Работать вдвоём, держать связь, использовать страховку
6 | Закрытие | Собрать людей, снять блокировки, включать только по команде ответственного
Без наряда, блокировки и проверки напряжения к оборудованию не прикасаются
Notes: Безопасная работа идёт по порядку. Первое: наряд-допуск, инструктаж, ответственный и страхующий. Второе: оценка условий: ветер, гроза, обледенение, жара, освещение. Третье: отключение и блокировка, на разъединители вешают замок и бирку. Четвёртое: проверка прибором, что напряжения нет. Помните, что панели днём остаются под напряжением. Пятое: выполнение работ вдвоём, со связью и страховкой. Шестое: закрытие наряда: собрать людей, снять блокировки и включать только по команде ответственного.

## Slide 10: ПЛАКАТ: Безопасность при эксплуатации ВИЭ
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
1 · СОСТАВ СЭС И ОПАСНЫЕ УЗЛЫ
2 · ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ
3 · ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Панели → постоянный ток до 1500 В
Инвертор → заряд конденсаторов
Трансформатор → высокое напряжение
Подстанция и сеть → обратное питание
Падение: крыша, башня, гондола
Электричество: дуга, касание, обратное питание
Огонь: панели, батареи, гондола
Погода: ветер, гроза, лёд, жара
Предупреждение
«Опасно: электрическое напряжение»
Предписание
«Работать в каске и привязи»
Запрет
«Не включать: работают люди»
Эвакуация
«Выход, пункт сбора»
ОТКЛЮЧИ · ПРОВЕРЬ · ЗАБЛОКИРУЙ · ПРИСТЕГНИСЬ
Notes: Плакат собирает главное. Слева состав солнечной станции и опасный узел на каждом этапе: панели с постоянным током до 1500 вольт, инвертор с зарядом конденсаторов, трансформатор с высоким напряжением и подстанция с обратным питанием. В центре четыре группы опасностей при работах: падение, электричество, огонь и погода. Справа знаки безопасности четырёх цветов: предупреждающие, предписывающие, запрещающие и эвакуационные. Внизу девиз: отключи, проверь, заблокируй, пристегнись.

## Slide 11
ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
Поражение током и падение
■ Обесточить цепь или отстранить предметом из диэлектрика
■ Не прикасаться к пострадавшему под напряжением
■ При отсутствии дыхания начать реанимацию
■ При падении не перемещать пострадавшего без нужды
Пожар на объекте
■ Сообщить диспетчеру и позвонить в 112
■ Электроустановку под напряжением водой не тушить
■ Литиевые батареи: держаться дальше от дыма
■ Эвакуироваться по указанному пути, собраться в пункте сбора
Вызов помощи: 112. Назовите объект, место и число пострадавших; встречайте бригаду у въезда
Notes: При аварии. Поражение током: обесточить цепь или отстранить человека предметом из диэлектрика, не прикасаться к пострадавшему под напряжением, при отсутствии дыхания начать реанимацию. При падении без необходимости не перемещать пострадавшего. Пожар: сообщить диспетчеру и позвонить в 112, электроустановку под напряжением водой не тушить, от литиевых батарей держаться дальше из-за дыма, эвакуироваться по указанному пути. Диспетчеру назвать объект, место и число пострадавших.

## Slide 12: Выводы
Чистая энергия безопасна, когда безопасна работа с ней
1
Главные риски: электричество, высота и огонь
2
Постоянный ток на панелях опасен, пока есть свет
3
Работы только по наряду, с блокировкой и проверкой напряжения
4
Высота требует допуска, СИЗ и плана спасения
5
Знайте знаки и порядок действий при аварии
Notes: Итоги. Первое: главные риски на объектах ВИЭ: электричество, высота и огонь. Второе: постоянный ток на панелях опасен, пока на них падает свет. Третье: работы только по наряду, с блокировкой и проверкой отсутствия напряжения. Четвёртое: высота требует допуска, СИЗ и плана спасения. Пятое: нужно знать знаки безопасности и порядок действий при аварии. Чистая энергия безопасна, когда безопасна работа с ней. Спасибо за внимание!

## Slide 13: Источники и нормативная база
ВИЭ: БЕЗОПАСНОСТЬ
1
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)
2
Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н)
3
ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»
4
Стандарты безопасности МЭК для фотоэлектрических модулей и ветроустановок, требования GWO к обучению персонала
5
Паспорта и инструкции производителей оборудования конкретного объекта
Числовые параметры на слайдах — ориентир; реквизиты документов и значения сверяйте с действующими редакциями.
Notes: Использованы правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ 903н), правила по охране труда при работе на высоте (приказ 782н), ГОСТ Р 12.4.026-2015 по знакам безопасности, международные стандарты МЭК и требования GWO к обучению, а также инструкции производителей. Числовые параметры ориентировочные и зависят от конкретного объекта.